## Slide 1: Section 103
네트워크 인터넷

## Slide 2: 네트워크의 개념
네트워크는 두 대 이상의 컴퓨터를 전화선/케이블 등으로 연결하여 자원을 공유하는 것으로 LAN(Local Area Network)과 WAN(Wide Area Network)으로 나뉨
WAN : 국가/국가 or 대륙/대륙처럼 먼곳을 연결
  거리가 멀기때문에 통신속도가 느리고 에러 발생률이 높음
  일정지역 사이트들을 LAN으로 연결하고 각 LAN을 연결하는 방식 사용
LAN : 비교적 가까운 거리를 연결
  거리가 가까워 통신속도가 빠르고 에러 발생률이 낮음
  주로 버스형/링형 구조 사용

## Slide 3: 인터넷의 개요
인터넷은 TCP/IP 프로토콜 기반이며 미국방성의 ARPANET으로부터 시작한 유닉스 기반의 통신망
연결을 위해 브리지,라우터,게이트웨이 사용
보통 인터넷의 주가 되는 기간망을 일컫는 용어를 백본(Backbone)이라 함

## Slide 4: IP주소
컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유 주소
8비트 * 4 = 총 32비트(숫자)
A Class | - 국가/대형 통신망에 사용(0~127로 시작;0,127번은 예약된 주소로 실제론 1~126사용) - 2^24개의 호스트 사용 가능 | 총 32비트 중 1-8비트까지 사용
B Class | - 대형 통신망에 사용*128~191로 시작) - 2^16개의 호스트 사용 가능 | 총 32비트 중 1-16비트까지 사용
C Class | - 소규모 통신망에 사용(192~233으로 시작) - 2^8개의 호스트 사용가능 | 총 32비트 중 1-24비트까지 사용
D Class | 멀티캐스트용(한명이 여러명에게 전송,화상회의 등) | 
E Class | 실험적 주소로 사용하지 않음 | 

## Slide 5: IP6
IP4의 주소 부족 문제를 해결하기 위해 개발
IP4에 비해 전송속도가 빠르고 IP4와 호환성이 뛰어나다
인증성, 기밀성, 데이터 무결성의 지원으로 보안문제 해결가능
  인증성 : 사용자의 식별/접근 권한 검증
  기밀성 : 정보와 자원은 인가된 사용자에게만 접근
  무결성 : 정보는 인가된 사용자만 수정 가능
주소의 확장성, 융통성, 연동성이 뛰어나며 실시간 흐름제어로 향상된 멀티미디어 기능 지원
Traffic Class, Flow Label을 이용하여 등급별/서비스별 패킷을 구분해 품질 보장 용이
Traffic Clas : IP6의 패킷의 클래스나 우선순위를 나타내는 필드
Flow Label : 네트워크 상에서 패킷들의 흐름에 대한 특성을 나타내는 필드

## Slide 6: IP6
구성
  16*8=128비트
  각 부분을 16진수로 표현하고 콜론(:)으로 구분
유니캐스트 | 단일 송신자 단일 수신자
멀티 캐스트 | 단일 송신자 다중 수신자
애니 캐스트 | 딴일 송신자와 가장 가까이 있는 단일 수신자

## Slide 7: 도메인 네임
숫자로 된 IP주소를 사람이 이해하기 쉬운 문자형태로표현
호스트 컴퓨터 이름, 소속 기관 이름, 소속 기관의 종류, 소속 국가명으로 구성
왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 상위 도메인
DNS : 도메인을 IP주소로 변환하는 역할, 이 일을 하는 서버를 DNS 서버라고 함