## Slide 1: Section 105
네트워크 관련 장비

## Slide 2: 물리계층(리피터/허브)
리피터 : 전송 신호의 왜곡/감쇄를 복구하여 재전송
전송 거리의 연장 또는 배선의 자유도를 높임
허브 : 회선 통합 관리, 신호 증폭하는 리피터 역할도 포함
더미 허브 : 네트워크에 흐르는 데이터를 단순히 연결, LAn이 보유한 대역폭을 컴퓨터 수만큼 나누어 제공
  네트워크에 연결된 각 노드를 물리적인 성형 구조로 연결
스위치 허브 : 네트워크에 흐르는 데이터의 유무 및 흐름을 제어해 각 노드가 허브의 최대 대역폭을 사용할 수 있는 지능형 허브
  최근 사용하는건 대부분 스위치 허브

## Slide 3: 데이터 링크(랜카드/스위치/브리지)
랜카드 : 네트워크 인터페이스 카드, 네트워크 어댑터
  컴퓨터/컴퓨터, 컴퓨터/네트워크 연결하는 장치
스위치 : LAN/LAn을 연결해 훨씬 더 큰 LAN 생성
  하드웨어 기반이라 전송 속도가 빠름
  포트마다 전송속도 다르게 할 수 있음, 수십-수백개의 포트 제공
  스위치는 아래와 같이 분류됨(단, Ln에서 n은 OSI7계층의 숫자)
L2 스위치 | MAC 주소 기반, 일반적으로 스위치라 하믄 L2스위치
L3 스위치 | L2스위치 + 라우터 기능, IP 주소를 기반으로 패킷 전송
L4 스위치 | L3스위치 + 로드밸런서
L7 스위치 | IP 주소, TCP/UDP 포트 정보에 패킷내용까지 참조해 세밀하게 로드 밸런싱

## Slide 4: 브리지
LAN/LAN연결 , LAN안에서 컴퓨터 그룹(세그먼트) 연결
데이터 링크 계층 중 MAC(Media Access Control)계층에 사용 MAC브리지라고도 함
트래픽 병목 현상 감소 기능 지원
분산 네트워크 구성으로 보안성 증가
브리지를 이용한 Subnet 구성시 전송 가능한 회선 수는 브리지가 n개일 때, n(n-1)/2

## Slide 5: 네트워크(라우터)
라우터
LAN/LAN 연결 + 데이터 전송 최적경로 선택 기능 추가, LAN/WAN연결도 가능
접속 가능한 경로에 대한 정보를 Routing Table에 저장하여 보관
프로토콜 변환 기능 수행

## Slide 6: 전송(게이트웨이)
게이트 웨이 : OSI7계층의 전계층의 프로토콜 구조가 다른 네트워크의 연결을 수행
데이터 형식 변환, 주소 변환, 프로토콜 변환등 수행
LAN에서 다른 네트워크에 데이터를 전송하거나 데이터를 받아들이는 출입구 역할